Приложение 2/3

к конкурсной документации

«УТВЕРЖДАЮ»

## МУП «УО «Жилсервис» г. Реутов

______________ О.А. Даниленко

«5» апреля 2007 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту примыканий лоджий, балконов жилых домов

ЛОТ № 3

Исполнителю поручается выполнить работы по капитальному ремонту примыканий лоджий, балконов жилых домов, в соответствии с составленной дефектной ведомостью и сметой:

Удалить пришедший в негодность кровельный материал. Цементный пол расчистить и просушить. Произвести нагнетание мастики и уплотнить ( толщина не менее 20 мм ) уложить на увлажненную плиту стяжку, по ней 2 слоя кровельного материала, установить металлические фартуки и отливы из оцинкованной стали. Вывести мусор.

Объем работ –  1190 м2.

Цена контракта – 1200084 руб.

Срок выполнения работ - май - июнь 2007 г.

Гарантия за выполненные работы – 1 год.

Начальник ПО                                                                                                        Пужайкин В.В.

Былинкина

791-30-65