# Задание № 17

к ЛОТУ №4

# I

Ремонт инженерных сетей, г/х водоснабжение, системы отопления МДОУ №4 по адресу: г. Реутов, ул. Котовского,10

- смена труб диаметр 100мм – 320м

- смена труб диаметр 50мм- 200м

- смена задвижек – 12шт.

- смена шаровых кранов – 12шт.

- устройство водомерного узла – 2шт.

II

Ремонт инженерных сетей, г/х водоснабжения, системы отопления в МДОУ №18 по адресу: г. Реутов, ул. Головашкина,5

- смена труб диаметр до 63мм – 185мм

- смена задвижек  – 8шт.

- смена шаровых кранов – 8шт.

- устройство водомерного узла – 2шт.

III

Ремонт инженерных сетей, г/х водоснабжения, системы отопления в ДЮСШ по адресу: г. Реутов, ул.Победы,2

- смена труб диаметр 50мм – 50м

- смена сгонов – 25шт.

- врезка в действующую сеть – 25шт.

- гидравлические испытания – 50м

Материалы, используемые для ремонта кровли должны быть сертифицированы.

Все материалы, а так же погрузочные, разгрузочные работы, вывоз мусора выполняется подрядчиком.

Сроки работ:  до 15сентября 2006года.

Условия оплаты: аванс 30 %, расчет  по форме КС-2 и КС-3

Максимальная цена контракта – 700 000 рублей