Извещение  о проведении конкурса

Администрация города Реутова Московской области

приглашает к участию в открытом конкурсе

1.	Информация о муниципальном заказчике

Администрация г. Реутова Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Почтовый адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Адрес электронной почты: naukograd@reutov.net

Телефон/факс: (495) 528-91-85

2.	Информация о размещении заказа

Форма торгов: открытый конкурс.

Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет муниципального контракта:

# Конкурс проводится в обеспечение реализации пункта 4.1. «Разработка проектно-сметной документации и реконструкция котельных №1, №4 г. Реутова с установкой системы пожаротушения, капитальным ремонтом ограждения и благоустройством территории котельной №4» Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Реутова Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2006 год, согласованного 30.05.2006 г. Министерством финансов Российской Федерации и утвержденного 13.06.2006 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.

Конкурс проводится по четырем лотам:

ЛОТ №1 Выполнение работ по капитальному ремонту ограждения и благоустройству территории котельной №4.

ЛОТ №2 Разработка рабочего проекта и монтаж установки пожаротушения в котельной №4.

ЛОТ №3 Разработка рабочих проектов реконструкции котельной №1 и №4.

### ЛОТ №4 Разработка рабочего проекта на перекладку газопровода к котельной №1.

Объем и краткая характеристика выполняемых работ:

### ЛОТ №1

1.Удалить поросль деревьев на территории котельной и деревья в зоне заменяемого ограждения.

2.Произвести планировку территории в зоне ограждения. Со стороны ул. Кирова обеспечить уровень почвы по бордюрному ограждению.

3.Заменить плиты ограждения территории котельной на новые высотой 2,5 м. Общая длина ограждения 340 м.

4.При установке новых  плит ограждения предусмотреть охранную спираль на верхней кромке плит и обеспечить зазор между нижней кромкой плит и поверхностью земли не более 150 мм.

5.Выполнить ремонт ворот для автомобильного транспорта и калиток для прохода персонала.

6.При строительстве ограждения по ул. Кирова обеспечить соответствие внешнего вида ограждения архитектурным решениям реконструкции ул. Кирова.

ЛОТ №2

1. Разработка рабочего проекта установки пожаротушения котельной №4

# Склад хранения резервного топлива котельной №4 относиться к складам нефти и нефтепродуктов III в категории по СНиП 2.11.03-93.

Проектом предусмотреть:

- пожаротушение воздушно-механической пеной средней кратности;

- пожаротушение передвижной пожарной техникой при расчетной продолжительности    тушения пожара   ~  15 мин;

- расчетную площадь тушения следует принять равной площади обвалования:

- установку пеногенератора с сухими трубопроводами (с соединительными головками и заглушками), выведенными за обвалование;

- применение в качестве пенообразующих устройств для системы пожаротушения   пеногенераторов  типа ГПСС:

-  расходы раствора пенообразователя, а также воды и пенообразователя на тушение пожара 0,05 л/(м2*с),

- число пеногенераторов определить исходя из расчетного расхода раствора пенообразователя по средней производительности применяемого пеногенератора.

- свободный напор в сети растворопроводов стационарных установок пожаротушения должен быть не менее 40 м перед генераторами пены типа ГПСС;2.

2.Монтаж установки пожаротушения.

# Монтаж установки пожаротушения произвести в соответствии с  ПБ 09-560-03 «Правила
промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов».

### ЛОТ №3

Котельная №1.

1. Разработка рабочего проекта реконструкции ТП-106 котельной №1.

2. Разработка рабочего проекта реконструкции вспомогательного оборудования котельной №1, в том числе:

- отопление и вентиляция;

- внутренний водопровод и пожарная магистраль;

- установки приводов дистанционного управления шиберными устройствами;

- химводоподготовки (в том числе деаэраторная установка);

- воздухозаборных устройств котлов СТГ-12;

- освещения основного и аварийного.

3. Разработка рабочего проекта установки резервного источника питания котельной №1, в том числе:

- установка дизель генератора:

- установка емкостей для дизельного топлива;

- электрооборудование.

Котельная №4.

Разработка рабочего проекта реконструкции вспомогательного оборудования котельной №4, в том числе:

- замены вспомогательного оборудования, деаэратора, сетевых насосов и пр.;

- отопление и приточной вентиляции;

- внутреннего водопровода  и пожарной магистрали;

- освещения основного и аварийного;

- КИПиА вспомогательного оборудования.

Технические требования по проектированию указаны в конкурсной документации.

ЛОТ №4

Разработка рабочего проекта перекладки газопровода к котельной №1, содержащего разделы:

1. Общая пояснительная записка. Исходные данные.

2. Газоснабжение. Наружные сети.

3. Сводный сметный расчет. Локальные сметы.

4. Проект организации строительства.

5.Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям.

6. Оценка воздействия на окружающую среду.

7. Охрана окружающей среды.

8. ИТМ по  ГО и ЧС.

Разрабатываемый проект должен:

- учитывать сложившуюся плотную застройку микрорайона;

- учитывать технические условия, выданные филиалом ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз» от 05.11.2004 № 2562-83/15.

Основные требования к проектным решениям:

- материал газопровода – сталь;

- диаметр трубы газопровода – 200 мм;

- общая протяженность участия газопровода – 165 м.

Место выполнения работ:

ЛОТ №1 г. Реутов Московской области, ул. Кирова, котельная №4.

ЛОТ №2 г. Реутов Московской области, ул. Кирова, котельная №4.

ЛОТ №3 г. Реутов Московской области, ул. Новогиреевская, котельная №1, ул. Кирова, котельная №,4.

ЛОТ №4 г. Реутов Московской области, ул. Новогиреевская, котельная №1.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ:

Участник размещения заказа должен иметь лицензию на заявленные виды работ.

С момента подписания муниципального контракта до 26 декабря 2006 года.

Условия оплаты работ: безналичный расчет, по факту выполнения работ с 30 % авансированием.

Начальная цена контракта:

ЛОТ №1 - 2 100 000 рублей.

ЛОТ №2 – 747 800 рублей.

ЛОТ №3 -  4 431 200 рублей.

ЛОТ №4 – 421 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда, с 28 июля 2006 г. по 27 августа 2006 г. ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17ч.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.reutov.net

Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки подаются по форме, установленной конкурсной документацией, в письменной форме в запечатанном конверте непосредственно по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда или направляются по почте по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27.

Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:

с 28 июля 2006 г. до 11 часов 00 минут 28 августа 2006 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

ЛОТ №1 и 2

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения | 0,3 |
| 2. | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,2 |
| 3. | Срок предоставления гарантий качества работ | 0,1 |
| 4. | Объем предоставления гарантий качества работ | 0,1 |
| 5. | Наименьшая цена контракта | 0,3 |

ЛОТ №3 и 4

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения | 0,4 |
| 2. | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,2 |
| 3. | Наименьшая цена контракта | 0,4 |

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

28 августа 2006 г. в 11 часов 00 минут

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

05 сентября 2006 г. в 11  часов 00 минут

Место, дата и время подведения итогов конкурса:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

07 сентября 2006 г. в 11  часов 00 минут