Приложение № 2

к конкурсной документации

Техническое задание

Система холтеровского мониторирования (ЭКГ) 3-х канальная, 3 рекордера (записывающие устройства) включает в себя: цифровой рекордер CardioMem 3000 (или аналог) и программное обеспечение CardioDay  на русском языке.

Опции программного обеспечения

Стандартный набор:

- Классификация аритмий

- Классификация морфологии комплексов QRS

- Анализ сегмента ST

- Анализ интервала QT

Дополнительные опции:

- Анализ работы пейсмейкера

Рекордер (записывающие устройства) CardioMem 3000 -   3 шт.

Пользовательские характеристики:

- малый размер и масса

- возможность предварительного просмотра данных

- точность измерений, удобство обращения

- большой графический дисплей

Технические характеристики рекордера:

| Измерение ЭКГ | По 3 каналам |
| --- | --- |
| Разрядность АЦП | 10/12 бит |
| Режим записи | Полная развертка |
| Запись ЭКГ | В течение 24 часов на флеш-карту (64/128МБ) |
| Частотный диапазон записи ЭКГ в режиме холтеровского мониторинга | 0,05-60 Гц |
| Частота оцифровки сигнала в режиме холтеровского мониторинга | 180/1024 Гц |
| Дисплей | Графический |
| Меню | На русском языке |
| Размеры записывающего устройства | 95 мм – 71 мм – 20 мм |
| Вес (с батарейками) | 112 г.- 165 г. |
| Питание | От 1 батарейки (АА) |
| Кабель пациента | 7-pin или 5-pin для 3 канальной записи |
| Коннектор кабеля пациента | 20-pin, прямоугольный |
| Адаптеры для кабелей пациента | 7 отведений |

Место, условия по поставке:

1. Поставка: доставка Продукции (непосредственно на место установки) по адресу: г. Реутов, Ленина, д.2, произвести погрузочно-разгрузочные работы, провести монтаж и пуско-наладочные работы, обучить персонал, в случае необходимости производить замену, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок.

2.  Гарантийное обслуживание – не менее 1-го года с момента ввода в эксплуатацию.

3.  Наличие в г. Москве и Московской области сервисного центра.

4. Продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской    Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и Сертификат соответствия. Качество Продукции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания.

Срок оказания услуг:   4-й квартал 2006 года.

Предложения поставщиков должны быть оформлены в виде  таблиц:

Наименование поставщика:____________________________________________________

1. Ценовое предложение

| № п/п | Наименование Продукции | Еди-ница изме-рения | Кол-во | Страна произво-дитель | Описание технических данных Продукции | Цена единицы, с учетом поставки, без учета налога | Сумма налога, руб. | Цена Продукции ВСЕГО, с учетом поставки, с учетом налога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система холтеровского мониторирования (ЭКГ) 3-х канальная |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дополнительные опции (анализ работы пейсмейкера) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Рекордер (записывающее устройство) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |

2. Существенные условия  выполнения контракта:

| Наименование поставщика | Поставка продукции включает в себя: | Соответствие Продукции требованиям госстандартов Российской Федерации | Срок гарантийного обслуживания | Наличие в г. Москве и Московской области сервисного центра производителя | Возможность отсрочки платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До_____ дней |

Руководитель (должность)__________________________/__________________/

М. П.