## Задание №15

К ЛОТУ №2

#### I

### На выполнение ремонтных работ   системы воздушного отопления в лицее по адресу: г.Реутов  ул. Южная,8

- смена калориферов – 2шт.

- смена шкафов регулирования – 2шт.

- прокладка трубопроводов – 20м

- установка насосов центробежных – 2шт.

##### II

На выполнение ремонтных работ  системы воздушного отопления в МДОУ №14 по адресу: г. Реутов, ул. Некрасова,8

- смена вентиляционных решеток – 20 шт.

- разборка вентиляционных шахт и коробов – 100м2

- ремонт вентиляционных коробов – 138м2

- смена вентиляторов радиальных – 4шт.

- замена трубопровода – 20м

- смена калориферов – 1шт.

Материалы, используемые для отделки помещений должны быть сертифицированы.

Все материалы, а так же погрузочные, разгрузочные работы, вызов мусора       выполняется подрядчиком.

Сроки работ – сентябрь 2006 года.

Условия оплаты – аванс 30%, расчет по форме КС-2 и КС-3

Максимальная цена контракта-600 000 рублей