Приложение № 2

к конкурсной документации

Техническое задание

на  закупку автомобиля «Скорая медицинская  помощь» («Соболь») дв.ГАЗ-560, 22172 (4х2, дв.ЗМЗ-405 (Euro-2)) АБС, /или эквивалент/, с дополнительным комплектом медицинского оборудования

Автомобиль «Скорая медицинская  помощь» («Соболь»)

22172 (4х2, дв.ЗМЗ-405 (Euro-2)) АБС

Высота салона – 1520 мм

Класс А

Перечень оснащения автомобиля скорой медицинской помощи Класса А:

- Аппарат искусственной вентиляции легких с ручным приводом

- Редуктор-ингалятор кислородный с 2-литровым баллоном

- Тележка-каталка со съемными кресельными носилками

- Приемное устройство

- Носилки безкаркасные

- Комплект шин транспортных складных

- Набор фельдшерский

Дополнительный комплект медицинского оборудования:

- Комплект шин вакуумных транспортных взрослых КШВТв-01(к2) (шина для шеи, предплечья, голени, бедра+голени) – 1 комплект.

- Электрокардиограф Альтон -03 (3-х канальный) – 1 шт.

- Портативный пульсоксиметр 9500 «Оникс» (США) – 1 шт.

- Аппарат наркозный АНпСП-01-«ТМТ» (закись азота) – 1 шт.

- Шланг кислородный армированный (3 м) – 2 шт.

- Баллон кислородный 10 л – 1 шт.

- Редуктор медицинский – 2 шт.

- Увлажнитель кислорода – 1 шт.

- Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов КТС-6 (на 6 флаконов) – 1 шт.

- Преобразователь напряжения (12V/220V, 230 Вт) – 1 шт.

- Отсасыватель электрический ЭОСХ-1 «Триумф» - 1 шт.

- Кислородный ингалятор КИ-5 – 1 шт.

Сроки поставки: декабрь  2006г.

Гарантийный срок: не менее трех лет с момента ввода в эксплуатацию.