Приложение № 2

к конкурсной документации

Техническое задание

Общие требования

1. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ;

2. Наличие Сертификата Соответствия Госстандарта РФ;

3. Наличие гигиенического заключения на продукцию;

4. Наличие инструкции пользователя (на русском языке);

5. Наличие полного проспекта: с изображением, техническими характеристиками, размерами, принципами действий.

6. Наличие комплекта запасных частей, согласно перечня производителя;

7. Поставка: доставка Продукции (непосредственно на место установки) по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (Отделение реанимации), произвести погрузочно-разгрузочные работы, провести монтаж и пуско-наладочные работы, обучить персонал, в случае необходимости производить замену, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок.

8. На торги не может предлагаться восстановленная или ранее бывшая в эксплуатации продукция, а также ее выставочные экземпляры, произведенные производителем более 0,5 года назад;

9. Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание.

10.  Гарантийное обслуживание – не менее 1-го года с момента ввода в эксплуатацию.

11.  Наличие в г. Москве и Московской области сервисного центра производителя.

12.  Ответственное хранение на складе поставщика до момента установки.

13. Продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской  Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должна иметь Регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ и Сертификат соответствия. Качество Продукции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания.

Срок оказания услуг:   декабрь 2006 года.

Лот № 1

КОНСОЛИ РЕАНИМАЦИОННЫЕ

(пр-во корпорации «СоТиС» или эквивалент) – 6 шт с адаптацией к существующим сетям подачи медицинских газов и установкой дополнительного запорно-подающего оборудования.

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, заданные по ТЗ | Наличие функции или предполагаемая величина параметра в предлагаемой продукции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Настенная консоль однорядная | 6 шт. |  |  |
| Общая характеристика: |
|  | оконечные устройства (расходные клапаны) для газов должны иметь геометрию замка, которая исключает ошибку при подключении аппаратов; | Наличие |  |  |
|  | расходные клапаны должны быть снабжены быстроразъемным соединением, позволяющим производить подключение аппаратов в течение нескольких секунд; | Наличие |  |  |
|  | консоли реанимационные длиной не менее 1600 мм, однорядные, с комплектацией не менее 2 газовых клапанов и штекеров к ним ( О2 – 2 шт) , не менее 8 эл.розеток с индикатором наличия эл.питания в сети и клеммами заземления, должны быть изготовлены из стального оцинкованного профиля, окрашены порошковой эмалью, иметь регистрационное удостоверение МЗ РФ и российский сертификат соответствия; | Наличие |  |  |
|  | клапаны, вмонтированные в консоли, должны быть изготовлены из латуни и алюминия и выполнены в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN 13260, иметь регистрационное удостоверение МЗ РФ и российский сертификат соответствия; | Наличие |  |  |
|  | все оборудование системы подачи медицинских газов должно иметь соответствующую цветовую маркировку и пояснительные надписи на русском языке; | Наличие |  |  |
|  | фирма-изготовитель должна иметь сертификат, подтверждающий соответствие системы управления качеством в области изготовления клапанных систем, увлажнителей и реанимационных консолей стандарту ЕН ИСО 9001:2000; |  |  |  |
|  | Гарантийный срок | Не менее 12 мес |  |  |

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(пр-во корпорации «СоТиС» или эквивалент)

| 1. | Увлажнитель кислорода УК под штекер | 6 шт |
| --- | --- | --- |
| 2. | Капельница навесная с регулировкой высоты положения со струбциной | 6 шт |
| 3. | Полка приборная навесная с выдвижным ящиком | 6 шт |
| 4. | Полка для инфузоматов 3-х секционная с крашеными полками | 6 шт |

Лот № 2

КРОВАТЬ РЕАНИМАЦИОННАЯ – 8 штук

| Характеристика | Описание | Соответствие |
| --- | --- | --- |
| Материал | Сталь с эпоксидным порошковым покрытием |  |
| Матрацное ложе | 4-секционное матрацное основание в виде стальной решетки (толщина прута не менее 5 мм) с ячейкой примерно 5х15 см с эпоксидным покрытием (3 секции подвижные) |  |
| Матрац | пенополиуретановый, толщиной 10 см, с поперечными вырезами для снижения давления на тело пациента (противопролежневый эффект) |  |
| Чехол матраца | водонепроницаемый, антибактерицидный, антистатичный, пожаростойкий, изготовлен из эластичной ткани |  |
| Боковые ограждения | Во всю длину кровати; складные (убираемые под ложе), хромированные |  |
| Торцы | Быстросъемные головной и ножной торцы из ABS пластика с двумя прорезями для рук в каждом, имеют защелки для быстрого отсоединения |  |
| Функциональность | Гидравлическая регулировка высоты ( в интервале не менее 54-84 см) с помощью двух телескопических цилиндров в кожухах |  |
|  | Регулировка положения тренделенбург и антитренделенбург не менее +/- 17 градусов; осуществляется с помощью ножной педали механизма регулировки телескопических цилиндров |  |
|  | угол подъема спинной секции не менее 70 градусов |  |
|  | угол подъема ножных секций не менее 28 градусов |  |
|  | Педали для регулировки высоты находятся по обеим сторонам кровати |  |
|  | Электрический привод спинной и коленной секций и ручное удлиннение для нижних конечностей |  |
|  | Электрическое управление функциями посредством кнопочного подвесного пульта |  |
|  | Нижний защитный кожух (поддон) из формованного ABS пластика, со встроенным держателем для кислородного баллона; может использоваться для размещения различных принадлежностей |  |
|  | Сидячее положение для максимального удобства кардиологических пациентов при любой высоте кровати |  |
| Безопасность | Высокопрочные угловые бамперы из ABS пластика |  |
|  | Боковые бамперы |  |
| Инфузионная стойка | 4 стандартных гнезда для инфузионных стоек |  |
| Колеса | 4 колеса диаметром не менее 200 мм |  |
|  | одно ведущее колесо |  |
|  | система центрального тормоза, приводимая в действие педалями, расположенными на каждом углу кровати |  |
| Габариты | длина кровати не более 207 см |  |
|  | ширина кровати (со сложенными боковыми ограждениями) не более 93 см |  |
|  | длина ложа не менее 199 см |  |
|  | ширина ложа не менее 90 см |  |
| Дезинфекция | Возможность обработки дезинфицирующими средствами |  |
| Гарантия | 1 год |  |